## Slide 1: En quoi consiste la norme ISO 30500?
Nom du présentateur
Organisation
Date
Lieu
Atelier destiné aux experts techniques

## Slide 2: Un système d‘assainissement autonome
Notes: Un système d'assainissement, dans le cadre de l’ISO 30500, est composée d’unités de traitement intégrées préfabriquées, comportant une interface amont (toilettes) et aval (installations de traitement).
Le système d'assainissement:
a) collecte, transporte et traite entièrement des produits entrants spécifiques dans le système, pour favoriser une réutilisation ou une élimination en toute sécurité des produits sortants solides, liquides et gazeuses générés, et
b) n'est pas raccordé à un réseau d’égouts ni à des systèmes de drainage.

## Slide 3: ISO 30500: vue d’ensemble
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: Ce document présente des informations spécifiques sur les exigences générales de performance et de
sécurité pour la conception et les essais assorties de considérations de durabilité pour les systèmes d'assainissement autonomes (système d'assainissement).
S’agissant des exigences, la norme ISO 30500 comporte 3 axes principaux, à savoir:
le Contrôle des documents, des Essais contrôlés en laboratoire et des Essais sur le terrain.
Sont regroupées autour de chaque axe les exigences fondamentales à respecter en vue de la certification de la technologie.

## Slide 4: Contrôle des documents
Contrôle des documents
ISO 30500
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Durabilité
Notes: **/cliquez sur Contrôle des documents en mode diaporama pour remplir la diapositive **
Le premier élément à respecter au titre de la certification dans le cadre de la norme est le contrôle des documents exigés. Le contrôle des documents fait partie des exigences que le fabricant doit respecter en soumettant des documents justifiant du respect de diverses exigences telles que les performances, la fiabilité, la sécurité et la durabilité.
Le contrôle des documents porte sur les éléments suivants:
Informations techniques générales
Sécurité globale
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité mécanique et électrique
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Durabilité

## Slide 5: Informations techniques générales
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification de performance sur le terrain
ISO 30500
4.2 Système métrique
4.3.1 Produits entrants traitables
4.3.2 Capacité
4.3.8 Intervalles d’utilisation
4.5 Durée de vie prévue à la conception
4.3.3 Produits d’hygiène menstruelle
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Informations techniques générales en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les exigences en matière d'informations techniques générales permettent de s’assurer que le fabricant présente une documentation générale donnant la certitude que les opérateurs et les acheteurs disposent des informations requises pour acquérir et faire fonctionner l'appareil. Par exemple, les fabricants doivent indiquer clairement la capacité de conception du système en unités métriques connues, déclarer sa durée de vie minimale de conception de 10 ans et déclarer que le système est capable de traiter au minimum, les excréments et les urines d’origine humaine, le sang menstruel, la bile, l’eau de la chasse, l’eau de nettoyage anal, le papier hygiénique et les autres liquides/solides corporels.

## Slide 6: Sécurité globale
Contrôle
des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
4.7 Conception sécurisée
4.8 Conditions de fonctionnement
4.12.1 Arêtes, angles & surfaces
4.12.2 Protection contre les incendies et les explosions
4.12.3 Intégrité de la structure
4.12.5 Systèmes souterrains
4.12.6 Influences extérieures
5.1 Evaluation de la sécurité
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Sécurité globale en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les exigences générales de sécurité permettent de garantir que le fabricant a conçu le système de manière à s’assurer que l'utilisateur ne soit en aucune façon blessé par les installations physiques. Cela concerne, entre autres, les exigences relatives aux besoins des utilisateurs finaux telles que l'ergonomie des unités, l'intégrité structurelle et les considérations techniques pour l‘exécution des évaluations de la sécurité conformément aux normes internes en vigueur, telles que la norme ISO 12100.

## Slide 7: Sécurité de la conception des processus
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
4.9.1 Adéquation des performances des composants
4.9.2 Conception hygiénique
4.12.4 Utilisation non sécurisée d’effluents dangereux
6.7 Etanchéité à l’eau
5.7 Dispositifs de transport
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de sante humaine
Paramètres de santé humaine
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Sécurité du processus de conception en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les exigences en matière de sécurité du processus de conception permettent de s’assurer que les fabricants prennent en compte les aspects de la sécurité des processus lors de la conception du système. Les matériaux, équipements, composants, connexions et éléments d'assemblage critiques du système d'assainissement, qui sont indispensables au bon fonctionnement du système, doivent être sélectionnés en fonction de leur adéquation par rapport aux applications d'assainissement et de l'interopérabilité.

## Slide 8: Sécurité des matériaux
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
4.10.1 Durabilité
4.10.2 Résistance au feu
4.11 Connexions & éléments d’assemblage
4.9.4 Facilité de nettoyage des surfaces
4.9.5 Additifs chimiques & biologiques
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Sécurité des matériaux en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Cette section a pour vocation de donner la certitude que les matériaux utilisés pour la fabrication du produit sont structurellement stables, durables, résistants au feu et, le cas échéant, étanches à l'eau, et résistants aux effets des conditions locales pour l’utilisation envisagé ou pour tout usage abusif raisonnablement prévisible.

## Slide 9: Sécurité mécanique & électrique
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
5.4.1 Equipements sous pression ou sous vide
5.4.2 Tuyauterie, tuyaux & réservoirs
5.4.3 Parties mobiles et rotatives
5.4.4 Dispositifs anti-reflux
5.5.1 Surfaces à températures élevées
5.5.2 Surfaces à températures basses
5.5.3 Autres sources de rayonnement électromagnétique
5.6.1 Equipements électriques & électroniques
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Sécurité mécanique et électrique en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Exigences mécaniques et électriques pour le système d'assainissement
Les exigences mécaniques comprennent les tuyauteries, les tuyaux et les réservoirs ainsi que les surfaces à température basse ou élevée et les considérations relatives aux rayonnements et ce, afin de minimiser les risques de contact.
La fiabilité des systèmes électriques et électroniques des équipements tels que les pompes, les entraînements, les ventilateurs ou les systèmes de contrôle doit être durable; ces équipements ne doivent nécessiter qu'un entretien minimal, être protégés de manière adéquate contre tout environnement agressif et être facilement à entretenir.
Il est monnaie courante que ces exigences nécessitent un contrôle visuel et/ou un essai à part.

## Slide 10: Expérience interface utilisateur
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
4.13.1 Informations & avertissement
4.13.2 Marquage & étiquetage
6.2.1 Exigences générales relatives à la facilité d’utilisation
6.2.2 Facilité de nettoyage
6.2.3 Facilité d’utilisation
6.2.4 Exigences culturelles
5.8 Transitions à partir de l’interface aval
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
4.6 Conception ergonomique ambitieuse
Notes: **/cliquez sur Expérience d'interface utilisateur en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Les informations et les avertissements concernant le système d'assainissement sont transmis au moyen de symboles ou de pictogrammes clairs et non ambigus afin de s’assurer de la compréhension de l'utilisateur. En outre, les informations et les avertissements relatifs au système d'assainissement doivent également tenir compte des besoins des utilisateurs afin de minimiser les risques et de favoriser la facilité d'utilisation.

## Slide 11: Conception de la maintenance
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
4.14.1 Configuration et réglage raisonnables
4.14.2 Emplacement & points d’accès
4.14.3 Evacuation & nettoyage
4.14.4 Outils & appareils
4.14.5 Mode d’emploi
4.14.6 Manutention & transport
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Maintenance Conception en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Cette section énonce des dispositions visant à garantir que les opérateurs d'un tel produit disposent de connaissances adéquates sur les procédés de réglage du système, l'emplacement des points d'accès de l'unité, les procédés de nettoyage de l'unité ainsi que les pièces de rechange nécessaires.
Il est également nécessaire d’avoir un manuel d'utilisation complet comportant des consignes claires et définitives à l'intention des utilisateurs et du personnel de service pour la configuration, le réglage et la maintenance.

## Slide 12: Durabilité
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
8.2 Récupération des nutriments
8.3 Consommation d’eau & réutilisation des effluents
8.4 Consommation & récupération d'énergie
8.5 Analyse du cycle de vie
8.6 Exigences fonctionnelles récurrentes
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Exigences environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Durabilité en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Ces dispositions constituent des recommandations destinées aux fabricants pour s'assurer qu'ils fabriquent un produit écologiquement durable, tout en tenant compte de l'analyse du cycle de vie et de l’ensemble des exigences relatives au fonctionnement. Les dispositions évoquées sont liées à l'utilisation et à la récupération des ressources au niveau du système d'assainissement.

## Slide 13: Essais contrôlés en laboratoire
Essais contrôlés en laboratoire
ISO 30500
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Essais contrôlés en laboratoire en mode diaporama pour remplir la diapositive**
Une autre catégorie d'essais selon la norme ISO 30500 est celle des Essais contrôlés en laboratoire.
Cette aspect des essais, qui se déroule à l'intérieur d'une superstructure selon un schéma de chargement prescrit et une séquence d'essais d'au moins 32 jours, vise à garantir la fiabilité des performances de l'appareil dans un ensemble de conditions bien précises.
Les essais effectués au cours de cette phase comprennent les :
- Essais mécaniques
- Essais environnementaux
- Paramètres de santé humaine (pathogènes)
- Émissions atmosphériques
Aspects acoustiques ou le bruit
Odeurs
Exigences électriques

## Slide 14: Modèles de charge
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
7.2.8.1 Normal
A3.8.10 Diarrhée
7.2.8.2 Stress
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Modèles de charge en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer dans la section montrant les nuages de texte.**
Il est essentiel, aux fins de la réalisation des essais contrôlés en laboratoire, que le système d'assainissement visé par la norme ISO 30500 soit soumis à différents types de charges (à savoir, normal, sous stress et diarrhée) tout au long du programme d'Essais contrôlés en laboratoire sur 32 jours.
Il convient de s'assurer que le système d'assainissement est chargé conformément à sa capacité de traitement annoncée, avec tous les produits entrants supplémentaires précisés par le fabricant.

## Slide 15: 7.2.8.1 Modèles de charge normal
Le chargement du système doit être effectué en pourcentage de la charge quotidienne (kg/jour d’excréments, l/jour d'urine), déterminé en fonction des calculs de capacité indiqués par le fabricant
La charge journalière est déterminée par multiplication :
a) les utilisations par jour (utilisations fécales/jour et utilisations d'urine/jour) ; multiplié par
b) la quantité moyenne de matières fécales (kg/utilisation) et d'urine (l/utilisation).
Le chargement est effectué selon l’échéancier suivant:
- 35 % de 6 h à 9 h ;
- 25 % de 11 h à 14 h ;
- 40 % de 17 h à 20 h.
Retour

## Slide 16: 7.2.8.2 Stress
Le système d'assainissement est chargé à une capacité de traitement + "Sn", où Sn représente 80% de l’écart entre la capacité maximale et la capacité de traitement.
Le chargement est effectué selon l’échéancier suivant:
- 35 % de 6 h à 9 h ;
- 25 % de 11 h à 14 h ;
- 40 % de 17 h à 20 h.
Retour

## Slide 17: A3.8.10 Diarrhée
Pour les jours d’essais sur la diarrhée, 50% de la charge fécale normale doit être constitué de « produits entrants diarrhéiques" à la place d’excréments solides.
+ La moitié de cette charge doit être une charge fécale normale (excréments solides), l'autre moitié diluée en tant qu'apport diarrhéique.
- 35 % de la capacité journalière de 6 h à 9 h.
- 25 % de la capacité journalière de 11 h à 14 h.
- 40 % de la capacité journalière de 17 h à 20 h.
a) Mélanger des excréments frais avec de l'eau à raison de 2l d'eau par kg d’excréments frais. La teneur cible en matières sèches pour les produits entrants diarrhéiques doit être comprise entre 3 % et 10 %.
b) Cet essai repose sur l'hypothèse que chaque utilisateur atteint de diarrhée produit 1,2l de diarrhée par jour.
Retour

## Slide 18: Exigences mécaniques
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
6.4 Performance d’évacuation
6.5 Intégrité contre les influences externes
6.6 Glissades, trébuchements ou chutes
A3.1 Essais d’étanchéité
A3.3 Mécanisme d’évacuation
6.3 Visibilité des excréments
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Exigences mécaniques en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Ce volet prévoit des dispositions pour l'inspection et les essais du système d'assainissement afin de s'assurer de ce qui suit:
Pas de matières fécales visibles (grâce à un mécanisme d'évacuation performant)
L’interface amont doit résister de manière fiable aux charges mécaniques subies pendant le transport, l'installation, le fonctionnement normal et la maintenance
Les zones de l’interface amont du système d'assainissement dans lesquelles les utilisateurs et/ou le personnel de service sont censés se déplacer, se tenir debout ou s'asseoir doivent être conçues de manière à éviter toute glissade, tout trébuchement ou toute chute sur ou dans ces zones.
- Les zones sont étanches à l’eau partout où cela est nécessaire.

## Slide 19: Paramètres environnementaux
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
DCO
TSS
Azote total
Phosphore total
pH
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Paramètres environnementaux en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section montrant les nuages de texte.**
Les dispositions environnementales permettent de s’assurer que les seuils de performance des effluents prennent en compte les paramètres de santé humaine aux fins d’une élimination sûre et de la réutilisation des produits sortants.
Les exigences environnementales relatives aux effluents doivent être respectées en atteignant tous les seuils indiqués dans les tableaux 6, 7 et 8 dans au moins 4 sur essais 5, avec un écart maximal de 20 % par rapport au seuil indiqué pour tout paramètre non respecté. Les résultats ne doivent pas être réduits à des valeurs moyennes.

## Slide 20: Seuils des paramètres environnementaux
Retour

## Slide 21: Paramètres de santé humaine
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Bactéries
Helminthes
Protozoaires
Virus
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Paramètres de santé humaine en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les dispositions pour les bactéries, les helminthes, les protozoaires et les virus, assorties de seuils et de valeurs de réduction de réduction logarithmique, sont essentielles à la sûreté de l’élimination et la réutilisation des produits sortants.
Les organismes indicateurs sont choisis pour chaque classe d'agents pathogènes et enrichis dans un environnement contrôlé pour s’assurer que les performances répondent aux paramètres de santé humaine applicables à la sureté de élimination sûre et de tous les modes de réutilisation envisagés.
La quantité et la durée des ajouts dosés varient en fonction des genres de systèmes et de produits entrants.

## Slide 22: Seuils des paramètres de santé humaine & Réduction logarithmique
Retour
Paramètres de contrôle
Ajouts dosés

## Slide 23: Paramètres de santé humaine: ajouts dosés
Retour
Paramètres de contrôle
Ajouts dosés

## Slide 24: Paramètres d’émissions atmosphériques
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Intérieur
Cheminée
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d’interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique et électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Paramètres d'émissions atmosphériques en mode diaporama pour remplir la diapositive **
Le système d'assainissement doit être conçu de sorte à s’assurer que les polluants atmosphériques rejetés à l'intérieur et, le cas échéant, dans la cheminée ne dépassent les seuils fixés pour l'environnement et la santé ou la sécurité humaines.
Cliquez sur les deux types de mesure (intérieur et cheminée) pour en savoir plus sur les paramètres nécessaires pour les essais et les exigences générales applicables à l'échantillonnage.

## Slide 25: Paramètres d’émissions atmosphériques : intérieur
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
CO
NOx
CO2
H2S
VOC
PM2.5
NH3
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique. & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Intérieur
Cheminée
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Intérieur en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les dispositions relatives à l'air intérieur ambiant permettent de s’assurer que l'utilisateur final est à l'abri de tout gaz nocif comme le CO, les NOx, les PM2,5, entre autres.
La mesure doit être effectuée à l'intérieur de la superstructure, à environ 1 m à 1,5 m au-dessus des cuvettes de toilettes à la turque et les cuvettes de sièges de toilettes de l’interface amont. La porte d’entrée de la superstructure doit rester fermée avant et pendant l'échantillonnage.
Cliquez sur l'un des paramètres pour découvrir les valeurs seuils spécifiques.

## Slide 26: Emissions atmosphériques: Intérieur
Retour

## Slide 27: Paramètres d’émissions atmosphériques : Cheminées
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
CO
NOx
H2S
VOC
PM2.5
NH3
SO2
PAH
O2
Flux volumique
Teneur en humidité
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Intérieur
Cheminée
Exigences électriques
Notes: **/Cliquez sur Cheminée en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les émissions de cheminée font l’objet de dispositions particulières destinées aux unités de traitement thermique afin de s’assurer que ces unités ne produisent pas une quantité excessive de gaz nocifs pour l'environnement.
La mesure d’échantillons doit être effectuée au niveau de l'évent du gaz externe.
Cliquez sur les nuages de texte pour en savoir plus sur les seuils de mesure de la cheminée.

## Slide 28: Emissions atmosphériques à l’extérieur
Retour

## Slide 29: Paramètres acoustiques
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
A l’intérieur
de la superstructure
Extérieur
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Paramètres acoustiques en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Les dispositions concernant le bruit permettent de s’assurer que le système d'assainissement n'engendre pas de nuisances sonores pour les riverains et les utilisateurs.
Deux types de mesures de bruit sont envisagés dans le cadre de la norme ISO30500:
1) A l’intérieur de la superstructure - pour s’assurer que les utilisateurs finaux ne souffrent pas de pollution sonore.
2) Bruit extérieur – histoire du ‘bon voisinage’
Les émissions sonores émanant du système d'assainissement ne doivent pas présenter de risques pour la santé ou le bien-être psychologique de l'utilisateur.
Cliquez sur les nuages de texte pour en savoir plus sur les deux types de mesures de bruit.

## Slide 30: Paramètres acoustiques
Dans la superstructure
+ Pour les systèmes d'assainissement qui comporte une superstructure en tant que partie du produit fabriqué, le bruit doit être mesuré à l'intérieur de la superstructure en un seul point de mesure. Le point de mesure doit être situé à une hauteur de 1,2 m des cuvettes de toilettes à la turque et les cuvettes de sièges de toilettes de l’interface amont.
Externe
+ Les points de mesure externes doivent être déterminés par rapport à un parallélépipède de référence, qui doit être déterminé comme le plus petit parallélépipède rectangulaire imaginaire qui pourrait entourer spatialement le système (voir Figure A.2).
+ Si une superstructure est fournie avec le produit fabriqué, le parallélépipède de référence doit entourer la superstructure.
+ Les points de mesure doivent être positionnés sur la surface d'un parallélépipède de mesure dont les plans sont chacun à 1 m vers l'extérieur (par rapport au système) de ceux du parallélépipède de référence.
Retour
Figure A.2 — Points de mesure de l’unité d’essai
(Source : norme ANSI/AHRI 575 - modifiée)

## Slide 31: Exigences en matière d’odeur
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
A l’intérieur de la superstructure
A l’extérieur
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/cliquez sur Exigences relatives aux odeurs en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer dans la section affichant les nuages de texte. **
Les origines potentielles d’émissions d'odeurs du système d'assainissement comprennent les odeurs fécales (les excréments et les urines ainsi que le vieillissement des excréments et des urines), et les odeurs émanant de processus telles que celles qui se dégagent lors du séchage, de la pyrolyse, de la combustion et de l’évacuation des produits sortants. Ces odeurs doivent être réduites au minimum pour éviter que les communautés riveraines n’en fassent les frais.
Deux catégories d'odeurs sont envisagées:
1) A l’intérieur de la superstructure - pour s’assurer de la convivialité
2) A l’extérieur - pour s'assurer que le système d'assainissement fasse figure de ‘bon voisin’
Cliquez sur l’une ou l'autre catégorie pour en savoir plus sur les exigences en matière d’essai.

## Slide 32: Odeur – A l’intérieure de la superstructure
Retour
Panéliste
Paramètres de contrôle
Notes: **/Cliquez sur A l’intérieur de la superstructure en mode diaporama pour remplir la diapositive **
Pour les essais applicables aux odeurs à l’intérieur de la superstructure, 2 panélistes au total seront évalués et formés pour effectuer des essais relatives aux odeurs du système d'assainissement depuis l'intérieur de la superstructure. Les panélistes doivent entrer dans la superstructure du système d'assainissement et fermer la porte pour entamer l'évaluation tout de suite.

## Slide 33: Odeur – Proximité du système
Retour
Paramètres de contrôle
Panéliste
Notes: Pour les essais concernant les odeurs à proximité du système, placez un panéliste debout devant le système d'assainissement, à 2 m de la porte d’entrée du système d'assainissement. Positionnez le deuxième panéliste debout à du côté de l’interface aval, à 2 m de l’endroit désigné comme le point où les émissions d'odeurs sont les plus fortes.

## Slide 34: Evaluation des panélistes
Sélection des panélistes
La procédure d'évaluation préalable est comme suit :
+ Présenter à chaque panéliste un sac rempli de gaz neutre tel que défini dans l'EN 13725: 2003, 6.4.1. Le sac doit avoir un volume compris entre 1 l et 5 l et être conforme à la norme EN 13725: 2003, 6.3. Le sac doit avoir un orifice pour permettre une odeur directe du contenu du sac non dilué.
+ Demandez aux panélistes de sentir le gaz neutre et indiquez s'ils perçoivent une odeur. Si le panneau perçoit une odeur (ou une modification de l'odeur perçue) dans le gaz neutre, procédez à des tests systématiques pour tracer et éliminer la source de l'odeur.
+ Demandez aux panélistes de sentir, dans une séquence générée au hasard de 11 évaluations totales:
+ Gaz neutre, un total de 3 fois dans la séquence;
+ 0,01 ppbv H2S dans un gaz neutre, un total de 5 fois dans la séquence;
+ 2 ppbv H2S dans du gaz neutre, un total de 3 fois dans la séquence
Paramètres de contrôle
Panéliste
Retour
Notes: a) Afin de constituer un panel fiable, des évaluateurs ayant des qualités spécifiques doivent être sélectionnés dans la population générale pour servir de panélistes.
b) Leurs réponses olfactives doivent être aussi constantes que possible d'un jour à l'autre et dans la journée pour s’assurer de la reproductibilité des observations.
c) Pour s’assurer de la reproductibilité des résultats, la sensibilité olfactive des panélistes doit se situer dans une fourchette précise. Pour atteindre cet objectif, les candidats au panel doivent être sélectionnés de sorte à garantir une plage spécifique de sensibilité aux odeurs de sulfure d'hydrogène de référence (H2S)
d) Pour familiariser les panélistes avec les procédés olfactométriques, ils doivent d’abord être formés au moyen de l’évaluation..

## Slide 35: Exigences électriques
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Décharge énergétique
Isolation de la source énergétique
A3.2 Système de contrôle
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d’émissions de l’air
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/Cliquez sur Exigences électriques en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Ces dispositions visent à valider les documents contrôlés au titre de la sécurité électrique, permettant de s’assurer que toute énergie résiduelle ou emmagasinée dans le système qui constitue un danger potentiel en est évacuée.
La décharge d'énergie doit être exécutée conformément aux consignes élaborées par le fabricant. Vérifiez et enregistrez, à l'aide d'un appareil de mesure adéquat, si toute l’énergie résiduelle ou emmagasinée dans le système en est évacuée.
En cas de disponibilité d’une source d'énergie d’appoint, vérifiez et enregistrez la capacité cette source d'énergie d’appoint.

## Slide 36: Vérification de performance sur le terrain
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Notes: **/Cliquez sur Vérification des performances sur le terrain en mode diaporama pour remplir la diapositive **
Des essais sur le terrain sont nécessaires pour s'assurer que le système demeure performant dans des conditions d’exploitation réelles. Ce volet porte sur les essais relatifs aux paramètres environnementaux et de santé humaine.
Suivant le genre de classe du système, au moins un système d'assainissement, identique au modèle soumis à des Essais contrôlés en laboratoire, sera sélectionné pour des essais sur le terrain pour une durée minimale de 1 à 5 mois.
Pendant la période d’essais sur le terrain, le système doit être utilisé par les utilisateurs à sa capacité de traitement indiquée (4.3.2). Afin de satisfaire aux exigences des essais sur le terrain, au moins 75% de tous les résultats des essais relatifs aux paramètres environnementaux doivent satisfaire aux exigences stipulés.
Cliquez sur les paramètres environnementaux et les paramètres de santé humaine pour en savoir plus sur les exigences connexes.

## Slide 37: Paramètres environnementaux : Terrain
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
DCO
TSS
Azote total
Phosphore total
pH
Exigence de réussite à 75%
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d'émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Durabilité
Exigences électriques
Notes: **/Cliquez sur Paramètres environnementaux en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Pendant les essais sur le terrain, le système doit être utilisé par les utilisateurs à sa capacité de traitement annoncée (4.3.2). Afin de satisfaire aux exigences des essais sur le terrain, au moins 75% de tous les résultats des essais pour les paramètres environnementaux doivent satisfaire aux exigences stipulées.
Les paramètres sont similaires à ceux applicables aux essais contrôlés en laboratoire

## Slide 38: Paramètres de santé humaine : Terrain
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500
Exigence de réussite à 100%
Bactéries
Protozoaires
Virus
Informations techniques générales
Sécurité du processus de conception
Sécurité des matériaux
Sécurité globale
Expérience d'interface utilisateur
Conception de la maintenance
Sécurité mécanique & électrique
Modèles de charge
Exigences mécaniques
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Paramètres d'émissions atmosphériques
Paramètres acoustiques
Exigences relatives aux odeurs
Paramètres environnementaux
Paramètres de santé humaine
Exigences électriques
Durabilité
Notes: **/Cliquez sur Paramètres de santé humaine en mode diaporama pour remplir la diapositive. Cela vous permettra de zoomer sur la section affichant les nuages de texte. **
Pendant les essais sur le terrain, le système doit être utilisé par les utilisateurs à sa capacité de traitement indiquée. Afin de satisfaire aux exigences des essais sur le terrain, au moins 100% de tous les résultats des essais pour les paramètres maximaux liés à la santé humaine bactérienne, virale, des helminthes et des protozoaires, effectués au moyen de substituts doivent satisfaire aux exigences stipulées.
Les mêmes organismes indicateurs sont utilisés pour chaque classe d'agents pathogènes. Les helminthes ne sont pas nécessaires. Les ajouts dosés n’étant pas nécessaires, seuls les concentrations et/ou seuils maximaux sont mesurés.

## Slide 39: Récapitulatif
Contrôle des documents
Essais contrôlés en laboratoire
Vérification des performances sur le terrain
ISO 30500